Obecné požadavky na regulaci území – bydlení čisté :

Rozměrové požadavky:

- odstup domu včetně garáže od plotu v případě samostatně stojících domů je 5 metrů
( v případě řadových domů a dvojdomů 5 m od vnějších plotů )

- garáž je součástí domu nebo je vně domu pevně s domem spojená

- výška domu maximálně 10 m

- zastavěná plocha domu s garáží je max. 15% plochy pozemku (limit 230 m)

- zpevněná plocha včetně zastavěné plochy je max. 35% plochy pozemku

- výška oplocení přilehlých k veřejným prostanstvím max. 150 cm

Přípustné stavby:

- samostatné altány, bazény, zahradní architektura do půdorysu 25 m2 a do výšky 3 m a odstupu od plotu 3 m

- jezírka do vodní plochy 15% z plochy pozemku

Požadavky na provedení :

- sedlová střecha (povolena valba i polovalba ) se sklonem v rozmezí 40 až 45 stupňů – hřeben střechy je kolmý nebo rovnoběžný s osou ulice

- průhledové oplocení

- provedení střech a vnějších materiálů stěn z nereflexních materiálů

- 1 stání uvnitř

Přípustné využití :

- bydlení, rekreace,drobné podnikání ( kadeřnictví atd.)

- chov domácích zvířat bez komerčního využití

Obecné požadavky na investora pro zadání územní studie na bydlení čisté:

- smluvní závazek všech majitelů nemovitostí v řešeném uzemí o :

  - uhrazení nákladů za zpracování územní studie

  - zpracování studie území včetně nezbytných obslužných komunikací
(místní komunikace typu C a D) a přeparcelování pozemků na jednotlivé stavební pozemky ( min.velikost stavebního pozemku je 900 m ) se smluvně dohodnutými podíly majitelů

  - zajištění vybudování komunikací a infrastruktury včetně VO a místa
pro nádoby na tříděný odpad na vlastní náklady

  - zajištění bezúplatného převodu komunikací a infrastruktury na obec bezprostředně po jejich zkolaudování resp. po přihlášení k trvalému pobytu alespoň 20% z plánované kapacity RD

  - podílení se poměrově na nákladech obce spojených s vynucenou intenzifikací obecní infrastruktury

  - termínu realizace investiční přípravy územního celku